## Slide 1
ThinQ Real · 운영 보고
FieldCheck
ThinQ ON Field 자동 점검 시스템
매일 아침 07:00 자동 운영 중
2026. 08. 05. | 작성: 강원석
Notes: 7/27 ATOM TTS 장애를 계기로 시작해 6일 만에 자동 운영에 들어간 점검 시스템 보고입니다.

## Slide 2
“이번 사항을 시스템화 할 수 없는지”
됩니다. 이미 매일 아침 스스로 돌고 있습니다.
6일
지시 → 자동 운영
07-27 장애 → 08-02
0원
신규 비용
유휴 노트북 + 기존 인프라
6건 / 0건
일일 판정 / 실패
L1 3건 + L2 3건
1통
사람이 볼 것
아침 요약 메일
장애를 사람이 눈치채기 전에 시스템이 먼저 보고합니다
7월 장애는 월요일 오후에 시작해 화요일 아침에야 「시연 불가」로 발견됐습니다.
지금 구조라면 월요일 저녁 요약에서 잡힙니다 — 반나절 이상 빠릅니다.
Notes: 보고의 결론을 먼저 제시합니다. 팀장님 질문에 대한 직접적인 답입니다.

## Slide 3
추진 배경
2026-07-27 주간 · ATOM TTS 서버 장애
월 오후
무응답 증가
발화 후 응답 없음
빈도가 늘기 시작
▶
화 오전
시연 불가
일반 고객 가정에서도
동일 증상 재현
▶
화 12시
복구
CTO부문 LG TTS
대안 확보
반나절
늦게 발견
경영진 지시
“단건 해결에 그치지 말고, ThinQ ON 서비스 운영을 체계적으로 모니터링·대응하는 운영 프로세스를 즉시 수립할 것”
이 장애가 준 힌트
증상이 “말을 걸었는데 답이 없다”였습니다. 즉 주기적으로 말을 걸어 답이 오는지만 봐도 알 수 있었습니다.
복잡한 감시 체계가 아니라 「매일 아침 대신 말을 걸어주는 장치」면 충분하다는 판단에서 출발했습니다.
Notes: 장애 자체보다, 그 장애가 아주 단순한 방법으로 조기 감지 가능했다는 점이 출발점입니다.

## Slide 4
시스템 구성
기존 예약 관리 시스템의 백엔드·메일 인프라를 그대로 재활용 — 신규 서버·계정·과금 없음
점검 장비
상주 노트북 + (3단계) USB 웹캠
① 음성 재생 "하이엘지" → 점검 질문 ② 내장 마이크로 응답 녹음 ③ 웹캠으로 가전 제어 전·후 촬영
▼
판정
점검 장비에서 즉시 실행
L1 응답 유무·시간 / L2 내용 정확성 (로컬 STT) / L3 실제 동작
▼
기록
Apps Script → Google Sheets
health_checks 탭에 판정 결과·응답 시간·인식 문장 누적
▼
보고
메일 + 관리자 페이지
매일 아침 요약 메일 1통 + 관리자 🩺 자동 점검 탭
Notes: 신규 인프라 없이 기존 시스템 위에 얹었다는 점이 비용 0원의 근거입니다.

## Slide 5
일일 운영 흐름
사람이 할 일은 아침에 메일 한 번 보는 것뿐입니다
07:00
자동 점검
점검 장비가 스스로 깨어나
ThinQ ON에게 3개 질문
→ 판정 후 서버 전송
사람 할 일 없음
07:40
요약 메일
정상 / 실패가
헤더 색으로 구분되어
메일로 도착
메일 한 번 보기
상시
관리자 페이지
🩺 자동 점검 탭에서
최근 7 / 14 / 30일
추이 확인
필요할 때만
예약 시간
자동 스킵
확정 예약·차단 슬롯에는
점검을 걸지 않음
(시작 20분 전 ~ 종료 10분 후)
사람 할 일 없음
왜 07:00인가
사내 메일은 보안 게이트웨이를 거치며 수십 분 늦게 도착합니다. 점검 07:00 → 발송 07:40으로 앞당겨,
지연을 감안해도 09:00 1회차 시연 전에 「오늘 정상」을 확인하고 대응할 여유를 확보했습니다.
Notes: 팀원 입장에서 실제로 무엇이 바뀌는지를 보여주는 슬라이드입니다.

## Slide 6
판정 체계 — 3단계
단계마다 보는 계층이 다릅니다. 어느 단계에서 실패했는지가 곧 원인 진단입니다
L1
운영 중
말을 했는가
소리 에너지만 분석
STT 불필요 · 즉시 판정
7월 ATOM 장애가
정확히 이 단계
L2
운영 중
맞는 말을 했는가
녹음 → 로컬 STT
→ 기대 키워드 대조
오응답, "죄송해요
모르겠어요", 연동 장애
L3
설계 완료
실제로 움직였는가
가전 제어 전·후
촬영 이미지 비교
제어 경로 장애
루틴 미실행
실패 지점이 곧 원인 계층입니다
L1 실패 소리가 안 남
→ TTS 서버 · 네트워크 · 기기
L2 실패 말은 하는데 엉뚱함
→ NLU · 엔진 · 외부 연동
L3 실패 말은 맞는데 안 움직임
→ 가전 제어 경로
Notes: 한 덩어리로 "실패"라고만 적으면 원인 구분이 사라집니다. 3단계로 나눈 실익이 여기 있습니다.

## Slide 7
L1 · L2 판정의 역할 구분
같은 실패가 아니라, 서로 다른 계층의 실패를 잡습니다
전화에 비유하면 — L1은 "전화를 받았는가", L2는 "받아서 제대로 대답했는가"
상황
L1 응답 감지
L2 내용 판정
정상 응답
통과
통과
"죄송해요, 잘 모르겠어요"
통과
실패
무응답 (7월 ATOM 장애)
실패
판정 안 함
두 번째 줄이 L2의 존재 이유입니다. ThinQ ON이 "죄송해요"라고 답하면 소리는 났으므로 L1은 통과합니다 — 이 유형은 L1으로는 원리상 잡을 수 없습니다.
※ L2는 L1을 통과한 건에만 판정합니다. 따라서 L2 성공률은 “응답한 것 중 내용까지 맞은 비율”로 읽습니다.
Notes: 무응답을 L1·L2 두 건으로 세면 통계가 왜곡되므로 L2는 L1 통과 건에만 돌립니다.

## Slide 8
'응답 시작' 측정 기준
메일과 대시보드에 나오는 밀리초(ms) 수치가 무엇을 재는지
①
"하이엘지"
재생
▶
②
1.5초 대기
('띵' 반응)
▶
③
점검 질문
재생
▶
④
재생 끝
= 0ms
▶
⑤
ThinQ ON
발화 시작
◀ 이 구간을 잽니다 ▶
✓ 질문을 다 말한 순간부터 답을 시작하기까지
✕ 답변을 끝내기까지의 총 길이가 아닙니다
'띵' 반응은 일부러 측정하지 않습니다
ATOM 장애가 “기동어는 듣고 띵도 내지만 말을 못 하는” 상태였습니다. 띵을 기준으로 삼았다면 그 장애를 정상으로 판정했을 것입니다.
Notes: 숫자만 있고 정의가 없으면 오해되므로 요약 메일 안에도 같은 도식을 넣었습니다.

## Slide 9
L1 판정 로직 — 소리에서 '말'을 가려내는 방법
쇼룸에는 에어컨 소음과 ThinQ ON 자신의 효과음이 섞여 있습니다 — 세 겹의 필터로 목소리만 남깁니다
1
대역 필터
사람 목소리 대역
250~4,000Hz의
에너지만 측정
걸러내는 것 에어컨·선풍기의 저주파 팬 소음
— 아무리 커도 측정에서 제외
▶
2
기저 소음 자동 추정
조용한 하위 10% 구간을
그날의 기저 소음으로 잡고
기저 +8dB 이상만 발성 후보
걸러내는 것 그날그날 다른 배경 소음 수준
— 고정 기준이 아니라 환경이
바뀌어도 재보정 불필요
▶
3
발성 비율 판정
1초 구간의 70% 이상이
발성 프레임일 때만
「말」로 인정
걸러내는 것 '띵' 효과음(짧은 소리+간격)과
순간 소음은 비율 미달로 배제,
어절 쉼이 있는 말은 통과
③이 특히 중요합니다
ATOM 장애는 "연산음('띵띵띵')은 내는데 말을 못 하는" 상태였습니다. 단순히 「소리가 났는가」로 판정했다면 이 장애를 정상으로 오판했을 것입니다. 세 필터를 모두 통과한 최초 시점이 '응답 시작'으로 기록됩니다.
Notes: 판정에 AI가 없습니다 — 전부 신호 처리(산술)라 결과가 재현 가능하고 빠릅니다. 자체 시험 20건으로 각 필터를 검증했습니다.

## Slide 10
L2 판정 로직 — Whisper 음성 인식
팀에서 처음 접하는 솔루션이라 소개합니다
Whisper란
OpenAI가 2022년 공개한 음성 인식(STT) AI 모델
68만 시간 다국어 음성으로 학습 (한국어 포함) · 오픈소스 무료
대화형 AI가 아니라 「받아쓰기」만 하는 모델 — 녹음을 넣으면 문장이 나옴
점검 장비 노트북 안에서 실행 — small 모델 약 500MB, CPU로 동작
로컬 실행이 핵심입니다
공간의 음성이 외부로 나가지 않음 → 클라우드 STT 대비 보안 검토 부담 없음
인터넷이 끊겨도 판정 지속 → 정작 장애 상황에서 점검이 멈추는 구조를 회피
계정·과금 없음 → 운영 시스템에 개인 결제 수단을 묶지 않음
판정 연동 흐름
① 응답 녹음
WAV 파일
▶
② Whisper 전사
"오늘 등천동 날씨는…
기온은 최고 34.2도…"
▶
③ 키워드 판정
회피 표현(죄송·모르겠) → 실패
기대 키워드(날씨·기온) → 통과
▶
④ 기록·보고
결과 + 인식 문장을 시트에,
실패 시 메일에 문장 표시
Notes: Whisper는 받아쓰기까지만 하고 판정은 단순 키워드 규칙입니다 — AI의 판단이 아니라 규칙이므로 같은 녹음엔 항상 같은 결과(재현 가능)이고, 왜 실패인지 설명할 수 있습니다.

## Slide 11
현장 검증 중 발견·개선 사항
설계 단계에서는 나오지 않고 현장에서만 나온 문제들입니다 — 판정 신뢰도의 근거
1
기동어 직후 명령이 씹힘
ThinQ ON이 '띵' 반응 전에는 듣지 못함
→
기동어·질문을 분리 재생 + 1.5초 대기
2
연산 대기음('띵띵띵')을 응답으로 오판
TTS 장애를 정상으로 판정할 구멍
→
발성 비율 판정 — 1초 창의 70% 이상이 소리일 때만 말소리로 인정
3
긴 답변이 다음 점검의 기동어를 씹음
생성형이라 답변 길이가 크게 변동
→
시나리오 사이 “조용해질 때까지 대기” — 판정 결과와 무관하게 항상
4
소음 환경에서 정상 응답을 실패로 오판
절대 음량 기준이 에어컨·선풍기 소음 위로 잡힘
→
적응형 판정 — 음성 대역만 측정 + 기저 소음 자동 추정 + 기저 +8dB
그리고 가장 위험했던 다섯 번째 — 다음 장
Notes: 현장 검증에서만 드러난 문제들이라, 실제로 돌려보지 않았으면 전부 놓쳤을 항목입니다.

## Slide 12
자가 진단 설계 — 점검 장비 이상의 오보 방지
자동 실행 첫날 점검 3건 전부 실패 — 그런데 ThinQ ON은 정상이었습니다
원인
macOS는 앱이 아닌 실행 파일(python)에는 마이크 권한 창을 띄우지 않고, 오류도 없이 무음을 반환합니다.
시스템 설정 목록에도 나타나지 않아 수동 허용조차 불가능했습니다.
판별 단서
세 시나리오의 소음 측정값이 소수점까지 동일(2.4 / −32.6 dBA)하고 최고값이 기저값보다 낮았습니다.
보정값을 빼면 −120dB — 에너지가 정확히 0, 즉 완전한 디지털 무음이었습니다.
해결
① 정식 앱(터미널)을 경유해 실행 → 권한 창이 정상 표시
② 무음 자동 감지 → “점검 장비 설정/권한 문제(ThinQ ON 장애 아님)”로 별도 표기 ③ 진단 명령 추가
교훈 — 점검 시스템은 자기 자신의 고장을 스스로 진단할 수 있어야 합니다. 그러지 못하면 자기 고장을 대상의 장애로 오보합니다.
Notes: 같은 원리를 L3에도 적용합니다 — 카메라 미연결·렌즈 가림을 가전 장애로 오보하지 않도록.

## Slide 13
현장 검증 결과
2026-08-01 L1+L2 통합 판정 · 2026-08-02 07:30 자동 실행
6건
일일 판정
L1 3건 + L2 3건
0건
실패
전원 통과
20건
자체 시험
전원 통과
07:30
자동 실행
사람 개입 없이 성공
실측 상세 — 응답 시간의 차이는 성능 편차가 아니라 처리 경로의 차이입니다
시나리오
추정 처리 경로
응답 시작
인식된 문장
판정
시간 질문
기기 내 즉답 — AI 엔진 미호출
150 ms
"지금은 9시 33분이에요"
통과
일상 대화
생성 엔진 경유
2,910 ms
"저는 항상 기분이 좋아요…"
통과
날씨
생성 엔진 + 외부 서비스 연동
4,620 ms
"오늘 등천동…기온은 최고 34.2도…"
통과
경로별 기준선이 다르므로 시나리오별 추이로 봅니다 — “시간 질문이 3초”는 절대값으론 정상이어도 이상 신호입니다. 날씨만 느려지면 외부 연동, 전부 느려지면 엔진·인프라로 지연 위치를 특정합니다. 받아쓰기 오류는 감수합니다 — “등촌동”→“등천동” 오인식에도 기대 키워드(날씨·기온)가 살아남아 판정은 정확합니다 (다중 키워드 완충).
Notes: 판정 대상은 "질문에 맞는 답을 했는가"이지 "받아쓰기가 정확한가"가 아닙니다.

## Slide 14
운영 산출물 — 요약 메일 · 관리자 탭
건별 알림은 없습니다 — 정상일 때는 아침 요약 한 통뿐입니다
① 매일 아침 요약 메일
헤더 색으로 상태 구분 — 정상은 올리브, 실패·기록 없음은 경고색
판정 건수 · 성공률 · 평균 응답 시작 KPI + 단계별 성공률
실패 시 [L1]/[L2] 배지 + 인식된 문장 + 사유 + 녹음 파일명
'응답 시작' 측정 구간 도식을 메일 안에 포함
② 관리자 페이지 🩺 자동 점검 탭
오늘 상태 / L1·L2 성공률 / 평균 응답 시작
일자별 성공률 — 점검이 없던 날은 빈칸으로 남겨 "안 돌았음"이 드러남
단계·시나리오별 성공률, 최근 실패 20건
기간 7 / 14 / 30일 전환
침묵을 정상으로 오인하지 않습니다
24시간 동안 점검 기록이 없으면 「점검 장비 미가동 의심」 경고가 나갑니다. 실제로 이 경고 덕분에 자동 실행이 빠져 있다는 것을 발견했습니다.
※ 현재는 테스트 단계라 운영자 1인에게만 발송합니다. 정식 운영 시 담당자 전체로 전환합니다.
Notes: 알림 피로를 만들지 않는 것이 설계 원칙이었습니다. 매번 성공을 알리면 아무도 안 보게 됩니다.

## Slide 15
실패 알림 대응 가이드
알림 문구별 첫 조치 — 실패 1건이 곧 장애는 아닙니다
[L1] 무응답
ThinQ ON이 말을 하지 않음
현장에서 직접 "하이엘지" 발화 → 재현되면 TTS·네트워크 이슈로 보고
[L2] 실패
말은 했는데 내용이 다름
인식 문장 확인 → "죄송/모르겠" 계열이면 엔진 이슈, 날씨만 실패면 외부 연동 의심
⚠ 점검 장비 설정/권한 문제
ThinQ ON 장애가 아님
점검 장비의 마이크 권한·입력 장치 확인 (--mic-test 명령)
⚠ 점검 기록 없음
그날 한 번도 실행되지 않음
점검 장비 전원·절전 상태 확인 (덮개만 닫고 전원 연결 유지)
실패 1건이 곧 장애는 아닙니다. 현장 재현 확인이 항상 첫 단계이고, 판단 근거가 되는 녹음 파일은 점검 장비에 그대로 남아 있습니다.
Notes: 팀원이 실제로 쓸 부분입니다. 메일 문구와 조치를 1:1로 대응시켰습니다.

## Slide 16
구축 3단계 착수 — '말'의 검증에서 '행동'의 검증으로
명령이 실제 물리 동작으로 이어졌는지를 카메라로 판정합니다 · 파이프라인 구축 완료, 현장 검증 중
L1
말을 했는가
소리 에너지 분석
✅ 운영 중
L2
맞는 말을 했는가
로컬 STT + 키워드
✅ 운영 중
L3
실제로 움직였는가
카메라 픽셀 비교
🔧 현장 검증 중
왜 API 조회가 아니라 카메라인가
API는 "서버가 명령을 받았는가"까지만 알려줍니다.
명령은 접수됐는데 커튼 모터가 돌지 않는 경우 —
방문객 눈에 보이는 것은 물리적 변화이고,
시연 품질을 지키려면 그것을 봐야 합니다.
AI 영상 인식 없이 — 산수만으로
카메라와 쇼룸 배치가 고정이라 "무엇인지 인식"이
아니라 "아까와 달라졌는지 비교" 문제입니다.
사각형 두 영역의 평균 밝기 비교 — 더하기와 나누기면
충분하고, 그래서 검증·설명·재현이 가능합니다.
Notes: L3의 핵심 선언: 물리 변화를 보되, AI 없이 결정적(deterministic) 연산만으로 판정합니다.

## Slide 17
L3 판정 원리 — 두 영역의 밝기 '상대값'
점검 장비 카메라 화면에서 사각형 두 개만 봅니다
실측 스냅샷 — 조명 꺼짐
실측 스냅샷 — 조명 켜짐
대상 영역 — 조명
참조 영역 — 변하지 않는 벽
상대값 = 대상 밝기 ÷ 참조 밝기
두 영역의 평균 밝기(픽셀값 0~255)를 매초 계산합니다
위 사진은 연출이 아니라 점검 장비가 판정 시점에 자동 저장한 실제 스냅샷입니다 (recordings/camera/)
왜 절대 밝기가 아니라 비율인가 — 자동 노출 함정
조명이 켜지면 카메라가 스스로 노출을 낮춰 화면 전체가
도로 어두워집니다. 절대 밝기로 판정하면 "켜졌는데 변화
없음"으로 오판합니다. 두 영역은 같은 노출을 공유하므로
비율에서는 이 왜곡이 상쇄됩니다.
실측 계산 예 — 이 숫자로 판정합니다 (현장 측정값)
한 표본: 대상 74.5 ÷ 참조 78.3 = 0.951
조명 꺼짐 0.746 조명 켜짐 1.063
판정: |1.063 − 0.746| = 0.317 ≥ 0.15 → 동작함
실측 변화폭이 기준의 2배 — 판정 여유 충분
Notes: 두 스냅샷은 점검 장비가 자동 저장한 실제 사진이고, 점선 사각형이 판정에 쓰는 두 영역입니다.

## Slide 18
판정 알고리즘 — '명령 직후의 변화량'
얼마나 밝은가가 아니라, 명령 직후 얼마나 변했는가를 봅니다
판정 기준
명령 직후 60초 안에 상대값 변화 0.15 이상
마지막 3초 평균과 명령 전 값을 비교 · 실측된 조명 ON↔OFF 변화폭은 약 0.3 — 기준의 2배 여유
절대값이 아니라 변화량을 쓰는 이유 — 시간 구조
채광 (햇빛·구름·커튼)
천천히 변합니다 — 절대 밝기의 기준선을 계속 움직이는 요인
가전 (조명·커튼 모터)
명령 직후 급변합니다 — 60초 안의 큰 변화는 가전의 반응
이 기준의 성질
시각·날씨·커튼 상태와 무관하게
같은 기준이 성립합니다 — 아침
점검과 낮 시험에 다른 임계값이
필요 없습니다.
무인 점검에는 조명을 만질 사람이
없으므로, 명령 직후의 급격한 변화
= 가전이 반응했다는 증거입니다.
변화가 시작되기까지의 시간은
가전 반응 시간으로 함께 기록됩니다
(응답 시작의 물리 동작판 지표).
판정에 쓰는 연산은 평균과 나눗셈뿐입니다. 같은 입력에는 항상 같은 결과 — 검증·설명·재현이 가능한 결정적 판정입니다.
Notes: 판정 기준은 |Δ|≥0.15 하나입니다. 채광은 느리고 가전은 빠르다는 시간 구조가 이 기준의 근거입니다.

## Slide 19
L3 점검 시퀀스 — 되물음까지 흡수하는 자동 대화
한 시나리오가 약 90초 안에 촬영·대화·판정·전송을 마칩니다
1
사전 상태 촬영
상대값 기록
→
2
기동어 + 명령
"조명 켜줘"
→
3
응답 녹음
L1·L2 판정
→
4
무조건 확답
"응, 실행해줘"
→
5
60초 연속 촬영
+ 오디오 녹음
→
6
|Δ| 판정 → 전송
반응 시간 기록
④ 무조건 확답 — 되물음의 비대칭을 역이용
ThinQ ON은 가전 명령에 "실행할까요?"라고 되묻는 경우가
있습니다. 실시간으로 알아내 분기하는 대신, 항상 확답을
재생합니다:
· 되물었다면
답을 기다리는 중 → 확답이 접수되어 실행
· 즉시 실행했다면
기동어 없는 발화 → 부작용 없이 무시
증거 보존 원칙 — 판정이 의심되면 원본으로
응답 녹음 · 확답 이후 녹음 · 판정 시점 스냅샷을 전부
저장합니다.
판정 결과에 의문이 생기면 언제든 원본을 다시 듣고 볼 수
있어, 실패 원인 추적과 판정 신뢰성 확인이 가능합니다.
L2의 인식 문장 기록과 함께, 모든 판정이 "왜 그렇게
판정했는지"를 증거로 설명할 수 있는 구조입니다.
Notes: 되물음 대응과 증거 보존이 L3의 두 설계 포인트입니다.

## Slide 20
소요 비용 및 향후 계획
비용
점검 장비
0원
유휴 노트북 활용
백엔드 · 메일
0원
기존 예약 시스템 재활용
음성 인식(STT)
0원
로컬 실행 — 과금·계정 없음
USB 웹캠 (3단계)
수만 원
유일한 신규 구매
남은 계획
1
구축 3단계 (L3)
현장 검증 중
가전 제어의 물리 동작을 카메라로 판정 (조명 → 커튼 → 루틴)
2
운영 전환
대기
상주 Windows 이관 + 단일 실행파일 패키징 + 담당자 전체 알림
3
Phase 2 격상
병행 검증 후
수동 일일 점검을 자동 점검으로 대체
L3는 AI 엔진 없이 구현합니다
카메라와 쇼룸 배치가 고정이므로 “무엇인지 인식”이 아니라 “달라졌는지 비교” 문제입니다 — 관심영역의 픽셀 차이 계산으로 충분합니다.
API 대신 카메라를 택한 이유: API는 “서버가 명령을 받았는가”만 봅니다. 명령은 접수됐는데 커튼 모터가 안 도는 경우, 방문객 눈에 보이는 것은 물리적 변화입니다.
Notes: 3단계에 드는 신규 비용은 웹캠 1대뿐이고, AI 엔진 도입이 필요 없다는 점이 핵심입니다.

## Slide 21
요약
1
7/27 장애 → 8/2 자동 운영
지시받은 “체계적 모니터링·대응 프로세스”가 동작하는 형태로 존재합니다
2
비용 0원
유휴 노트북 + 기존 인프라 재활용. 신규 계정·과금 없음
3
사람이 할 일은 아침 메일 한 번 보기
판정·기록·보고는 전부 자동입니다
4
침묵을 정상으로 오인하지 않습니다
점검이 안 돌면 그 사실 자체가 보고됩니다
문의 · 강원석
상세 설계·결정 이력은
fieldcheck/DESIGN.md 참조
Notes: 질문 받고 마무리합니다.